情報処理概論課題（EXCEL）	　		　Friday, June 11, 2004

工学部の学生は、EXCELを用いて実験データや解析データを分析して、報告書を書くことが多い。本演習では実験データをもとに報告書を書く練習をする。

実験内容：F-1マシンの空気抵抗を風洞実験で調べたところ、表1のような結果を得た。

レーシングカーの空気抵抗Dは

と表すことができる。ここでρは空気の密度、Cdは空気抵抗係数、Uは車両の速度、Aは車を前から見たときの面積（前面投影面積）である。

表1　レーシングカーの空気抵抗測定結果

| 秒速 | 時速 | 空気抵抗 | 馬力 | 抵抗係数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m/s | km/h | N | PS | Cd |
| 5 | 18 | 20.91 |  |  |
| 10 | 36 | 80.46 |  |  |
| 15 | 54 | 190.46 |  |  |
| 20 | 72 | 297.71 |  |  |
| 25 | 90 | 484.65 |  |  |
| 30 | 108 | 657.81 |  |  |
| 35 | 126 | 950.10 |  |  |
| 40 | 144 | 1357.86 |  |  |
| 45 | 162 | 1444.48 |  |  |
| 50 | 180 | 1970.23 |  |  |
| 55 | 198 | 2553.37 |  |  |
| 60 | 216 | 2787.63 |  |  |
| 65 | 234 | 3079.08 |  |  |
| 70 | 252 | 3880.74 |  |  |
| 75 | 270 | 4324.28 |  |  |
| 80 | 288 | 4826.79 |  |  |
| 85 | 306 | 5212.10 |  |  |
| 90 | 324 | 6154.68 |  |  |
| 95 | 342 | 6488.21 |  |  |
| 100 | 360 | 7514.82 |  |  |

(1) エクセルのセルに速度U(m/s)を5m/sおきに入力しなさい。

(2) 隣のセルには速度を時速に変換したものを入力すること。

(3) 空気抵抗の測定結果を表に入力せよ。

(4) 空気抵抗に打ち勝つために必要なエンジン馬力(PS)はD･U/735で表される。馬力を計算してセルを埋めよ。

（5）投影面積A=2m2、空気密度を1.2kg/m3として、空気抵抗の測定値から抵抗係数Cdを求めよ。

（6）空気抵抗と速度の関係をグラフにまとめ、空気抵抗係数がほぼ0.6～0.7の範囲にあることを示せ。

（7）空気抵抗が速度の2乗であることを確かめるため、グラフを作成し、近似曲線（累乗近似）を求めよ。

（8）レーシングカーの馬力が速度の車両速度の3乗に比例することを確認するため、速度と馬力のグラフを対数グラフに表し、対数グラフ上でグラフが直線で表されることを確認せよ。

上記の結果を用いて、レーシングカーの空気抵抗に関するレポートを作成せよ。

（学籍番号、氏名、実験データ（表）、実験結果（上記グラフ3枚）を示し、抵抗係数がほぼ一定であること、空気抵抗が速度の2乗に比例すること、馬力が車速の3乗に比例することなどを報告する。）各自、図や写真を（インターネットから取り寄せて）工夫すること。

空気抵抗係数と実験用モデル

空気抵抗と流速の関係　　　　　　　　車速と馬力の関係