1.　5孔ピトー管の校正実験のデータがを元に、圧力測定データから流速Vx,Vy,Vz,及び静圧、全圧を求めよ。

なお、データはホームページからダウンロード(Excel)すること。

測定結果はグラフなどの形でわかりやすく整理すること

2. 熱線流速計の熱平衡式、細線の電気抵抗の温度依存性などを用いて、キングの式を導け。

3. Xプローブを用いて速度を求める場合、2本の熱線の出力E1,E2と速度u,vの間に以下の関係が成り立つことを示せ。