流体工学セミナーB

流体工学研究室　飯田　明由

第5 回　差分法による移流拡散方程式の数値解析

前回の熱伝導方程式を発展させて、より一般的な問題を考える。

ある物理量fについて拡散と流れによる移動がある場合を想定する。

(1)

前回の熱伝導方程式ではu=0と考えることができる。そこで今回はまず、(1)の右辺が0の場合を考える。

(2)

この式の一般解は、

(3)

と書ける。（伝播していく波を考えるとわかりやすい）つまり、一定速度uでx方向に関数fが伝播していくことを表している。

この式を差分式で表すと、

(4)

ここでc=ut/xとおくと

(5)

と書くことができる。ここでcをクーラン数という。

陽解法の場合、cが1より大ききなると解が発散し、計算ができなくなる。これをCFL(Courant-Friedrich-Lewy)条件という。、

誤差が大きくなるのを避けるためには、計算が安定に行われる必要がある。このような場合、差分をこれまでの後退差分ではなく、中心差分にすればよいことが知られている。

すなわち、

(6)

解析対象iのひとつ前とあとのデータを用いて計算する（そのため、空間間隔は2xとなる。）

式(6)を計算すると物理量fが速度uで下流に運ばれていく様子が計算できる。

式(1)の右辺は物理量fが空間的に拡散していく様子を示す。したがって、式(1)を解くと、物理量fが速度uで運ばれながら、空間的に広がっていくことになる。

具体的には、

(7)

を解くことによって、式(1)の計算が可能である。ここでd=at/x2である。

図に示すように時刻0においてx=0.3～1でステップ状に変化する物理量fを考える。ここで、速度u＝1, 拡散係数=0.1としてt＝0.1まで計算した結果である。

課題

(1)　拡散係数を変えた場合の計算結果について考察しなさい。

(2)　クーラン数が大きい場合に解析結果はどうなるか？

(3) バーガーズ方程式　　を計算せよ。

次回（第6回）

第1回～第5回までに行ったJAVAプログラミングの基礎、渦法、熱伝導、移流拡散のなかからテーマをひとつ選択し、各自5分間のプレゼンテーションを行う。たとえば、今回の問題であれば、上の課題を行った結果とその考察などを発表する。発表は目的、手法、結果、考察を必ずいれること。発表方法はパワーポイント、OHP、印刷物（カメラで表示可能）などを利用する。ミニ・卒論の位置付けで行うので、各自工夫すること。

class  Convection {

public static void main(String args[]){

/*************************************************************

Program for convection with explicit method

*************************************************************/

int NMAX=101;

int NI;

int i,ii,niter;

double dx,xmax,diff,alpha,c,u0;

double time,dt,tmax;

double f[]   = new double [NMAX];

double x[]   = new double [NMAX];

double f_n[] = new double [NMAX];

alpha=0.1;

u0=1.0;

NI=100;

xmax=5.0;

tmax=0.1;

dt=0.01;

dx=xmax/(double)NI;

c=u0*dt/dx;

diff=alpha*dt/(dx*dx);

x[0]=0.0;

for(i=1;i<NI;i++)

{

x[i]=x[i-1]+dx;

}

/*	INITIAL VALUES FOR VELOCITY		*/

for(i=0;i<NI;i++)

{

if(i>5 && i<=20)f[i]=1.0;

else f[i]=0.0;

}

niter=0;

time=0.0;

System.out.println("T=" + time);

for(i=0;i<NI;i++)

{

System.out.println(u0*time+dx*(double)i+" "+f[i]);

}

/*	CALCILATE CONVECTION WITH MARCHING    */

while(time<tmax)

{

niter++;

time += dt;

for(i=1;i<NI-1;i++)

{

各自記入せよ

}

f_n[0]=0.0;

f_n[NI]=f_n[NI-1];

System.out.println("T=" + time);

for(i=0;i<NI;i++)

{

f[i]=f_n[i];

System.out.println(各自記入せよ);

}

System.out.println();

}

}

}